Energeetikateaduskond
Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut

AAR0060 Elektriajamite Mikroprotsessorjuhtimine

Praktikum 1
Elektrimootori mehaanikaosa numbriline dünaamikamudel keeles C

# Ülesande selgitus
Tuleb koostada programm alalisvoolumootori käivitusprotsessi arvutamiseks. Programmi ülesandeks on välja arvutada voolu ja kiiruse siirdeprotsesside graafikud juhul, kui ergutusvool võrdub nimiväärtusega, mootori koormus on
a) konstantne = 0.7 Tn
b) ventilaatorkoormus = Tn
ja ankruahelasse on lülitatud lisatakisti 0,8 Ra. Mootor käivitatakse külmalt, s. o. 20o C juures. Koormuse inertsimoment on 2 Jn.
# Mootor andmed
Tabelle 1: Mootor andmed
Kirjeldus	Parameeter	Väärtus
Motor tüüp		Siemens 1GG6166-0JC40-7MV5
Võimsus	PN	36 kW
Mass	m	428 kg
Inertsmoment	JN	0,46 kg·m2
Ankrupinge	UA	520 V
Kiirus	nN	710 min-1
Moment	TN	484 N·m
Vool	IN	84 A
Induktiivsus	LA	11,5 mH
Takistus	RA	0,932 Ω (θ = 120 °C) / 0,572 Ω (θ = 20 °C)
Efektiivsus	η	78%
Maximum field weakening speed	nFmax	1650 min-1
Rated field voltage	UFN	310 V
Mechanical limit speed	nmech	4500 min-1
Field power	Pfield	2,3 kW

# Tulemus

Pilt 1: Konstantne koormus
Konstantne koormus puhul on:
maksimaalne käivitusvool Ipeak = 456,672 A.

Pilt 2: Ventilaator koormus
Ventilaator koormus puhul on:
maksimaalne käivitusvool Ipeak = 450,095 A.
Tabelle 1: Maksimaalne käivitusvool mootori otsekäivitusel
Koormus	Käivitusvool Ipeak
Konstantne	456,672 A.
Ventilaator	450,095 A

1. Kui suur on maksimaalne käivitusvool mootori otsekäivitusel ja etteantud inertsimomendi korral? Kas seda on vaja piirata ja kuidas?
Käivitusvool on umbes 5 korda rohkem kui nominaalne vool.
Andmelehes on kirjutatud, et liigvool on lubatud
- kuni 1,85 korda, mitte rohkem kui 15 s ja
- kuni 2,2 korda, mitte rohkem kui 5 s,
siis vool on vaja piirata. Võib kasutada mingisugune softstart: reostat, chopper, ergutusvool muutumine, jne...

2. Kui pikk on käivitusprotsess etteantud inertsimomendi ja maksimaalse lubatud voolu korral?
Käivitusprotsess etteantud inertsimomendi on umbes 1 s.

3. Millist numbrilise integreerimise meetodit kasutasite (nt. Euleri meetod) ja kui suur oli arvutussamm ehk ajasamm (või arvutussammud) teie valitud mootori numbrilises mudelis?
Oli kasutatud gsl 1.16-1 (The GNU Scientific Library (GSL) - a modern numerical library for C and C++ programmers).
http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/Ordinary-Differential-Equations.html
Step Type: gsl_odeiv2_step_rk8pd
Explicit embedded Runge-Kutta Prince-Dormand (8, 9) method

Adaptive Step-size Control
Absolute error εabs = 10-9
Initial timestep h = 10-6
# Ekraanpilt

Pilt 1: Programm
Programm näitab graafik ja salvestab andmed failis.